проект

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КАРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2015

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………………………  3

2 ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ……………  33

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Нормативы Карельского сельсовета направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Нормативы разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Законом Тамбовском области от 31.01.2007 №144-З «О градостроительной деятельности в Тамбовской области», перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1521, иных строительных норм и правил Российской Федерации, а также других нормативно-технических документов Российской Федерации по вопросам градостроительной деятельности и безопасности (далее – градостроительное законодательство).

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Карельского сельского поселения Моршанского района Тамбовской области.

Настоящими нормативами устанавливаются показатели по обеспечению населения муниципального образования объектами местного значения поселения (объектами капитального строительства, иными объектами, территориями), создаваемыми в целях осуществления администрацией Карельского сельсовета Моршанского района Тамбовской области полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования, и которые оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Карельского сельсовета Моршанского района Тамбовской области. Виды объектов местного значения поселения указаны в ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», законе Тамбовской области от 12.11.2014 №462-З «О закреплении за сельскими поселениями Тамбовской области вопросов местного значения».

| ОМЗ сельского поселения | Наименование расчетного показателя ОМЗ сельского поселения, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| В области культуры |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола | 50 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м | В составе жилого или общественного комплекса |
| Учреждения культуры с музейными помещениями | Численность населения поселения: | 3000-10000 | > 10000 | < 3000 |
|  | Уровень обеспеченности, объект | 1 | 2 | По заданию на проектирование |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | По заданию на проектирование |
| Учреждения клубного типа | Уровень обеспеченности | В населенных пунктах с численностью населения менее 10000 – 1 объект | В населенных пунктах с численностью населения от 10000 до 50000 – 50 зрительских мест на 1 тыс.человек |
|  | Размер земельного участка, кв.м | По заданию на проектирование |
| Сельская массовая библиотека | Уровень обеспеченности, тыс. единиц хранения на тыс. чел; читательских мест на тыс. чел | при численности населения св.1 до 2 тыс.человек | 6-7,5/5-6 |
|  |  | при численности населения от 2 до 5 тыс.человек | 5-6/4-5 |
|  |  | при численности населения от 5 до 10 тыс.человек | 4,5-5/3-4 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | По заданию на проектирование |
| В области физической культуры и массового спорта |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади | 70 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м | В составе жилого или общественного комплекса |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади | 350 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м/тыс. человек | По заданию на проектирование |
| Примечание: в поселениях с числом жителей до 5 тыс. человек следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м |
| Плоскостные сооружения | Уровень обеспеченности, кв.м общей площади | 1950 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м | По заданию на проектирование |
| Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. Для малых поселений нормы расчета плоскостных сооружений следует принимать с учетом минимальных технологических требований, предъявляемым к данным сооружениям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении |
| В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение |
| Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Водоснабжение |
|  | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением, % | 100 |
|  | Размер земельного участка для размещения станций очистки воды в зависимости от их производительности, га | до 0,1 тыс. куб. м/сут. | 0,1 |
|  |  | свыше 0,1 до 0,2 тыс. куб. м/сут. | 0,25 |
|  |  | свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб. м/сут. | 0,4 |
|  |  | свыше 0,4 до 0,8 тыс. куб. м/сут. | 1,0 |
|  |  | свыше 0,8 до 12 тыс. куб. м/сут. | 2,0 |
|  |  | свыше 12 до 32 тыс. куб. м/сут. | 3,0 |
|  |  | свыше 32 до 80 тыс. куб. м/сут. | 4,0 |
|  |  | свыше 80 до 125 тыс. куб. м/сут. | 6,0 |
|  |  | свыше 125 до 250 тыс. куб. м/сут. | 12,0 |
|  |  | свыше 250 до 400 тыс. куб. м/сут. | 18,0 |
|  |  | свыше 400 до 800 тыс. куб. м/сут. | 24,0 |
|  | Водоотведение |
|  | Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для общественно-деловой и этажной жилой застройки, % | по заданию на проектирование |
|  | Уровень обеспеченности системой водоотведения для индивидуальной жилой застройки, % | по заданию на проектирование |
|  | Размер земельного участка для канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га | до 0,7 тыс. куб. м/сут. | 0,5 |
|  |  | свыше 0,7 до 17 тыс. куб. м/сут. | 4,0 |
|  |  | cвыше 17 до 40 тыс. куб. м/сут. | 6,0 |
|  |  | свыше 40 до 130 тыс. куб. м/сут. | 12,0 |
|  |  | свыше 130 до 175 тыс. куб. м/сут. | 14,0 |
|  |  | свыше 175 до 280 тыс. куб. м/сут. | 18,0 |
|  | Теплоснабжение |
|  | Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, культурно-бытовых и административных зданий, % | 100 |
|  | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизводительности, га | до 5 Гкал/ч | 0,7 |
|  |  | свыше 5 до 10 Гкал/ч | 1,0 |
|  |  | свыше 10 до 50 Гкал/ч | на твердом топливе – 2,0 на газомазутном топливе – 1,5 |
|  |  | свыше 50 до 100 Гкал/ч | на твердом топливе – 3,0 на газомазутном топливе – 2,5 |
|  |  | свыше 100 до 200 Гкал/ч | на твердом топливе – 3,7 на газомазутном топливе – 3,0 |
|  |  | свыше 200 до 400 Гкал/ч | на твердом топливе – 4,3 на газомазутном топливе – 3,5 |
|  | Газоснабжение |
|  | Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % | 100 |
|  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительных станций в зависимости от производительности, га | при 10 тыс. т/год | 6,0 |
|  |  | при 20 тыс. т/год | 7,0 |
|  |  | при 40 тыс. т/год | 8,0 |
|  | Электроснабжение |
|  | Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, % | 100 |
|  | Размер земельного участка, отводимого для подстанций и переключательных пунктов, кв.м | трансформаторные подстанции с высшим напряжением от 6 кВ до 10 кВ | не более 150 |
|  |  | подстанции и переключательные пункты от 20 кВ до 35 кВ | не более 5000 |
|  | Мероприятия по отводу поверхностных вод |
|  | Уровень обеспеченности системой водоотведения, км | 1 на квадратный километр территории |
|  | Размер земельного участка, кв.м | По заданию на проектирование |
| Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами |
| В области автомобильных дорог местного значения |
| Автомобильные дороги в границах сельского поселения | Уровень автомобилизации населения по этапам, автомобилей, тыс. человек | I этап | 300 |
|  |  | II этап | 350 |
|  | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети) | 60 |
|  |  | Главная улица (связь жилых территорий с общественным центром) | 40 |
|  |  | Улица в жилой застройке основная (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движениям) | 40 |
|  |  | Улица в жилой застройке второстепенная (связь между основными жилыми улицами) | 30 |
|  |  | Проезд в жилой застройке (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей) | 20 |
|  |  | Хозяйственный проезд, скотопрогон (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам) | 30 |
|  | Ширина полосы движения, м | Поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети) | 3,5 |
|  |  | Главная улица (связь жилых территорий с общественным центром) | 3,5 |
|  |  | Улица в жилой застройке основная (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движениям) | 3,0 |
|  |  | Улица в жилой застройке второстепенная (связь между основными жилыми улицами) | 2,75 |
|  |  | Проезд в жилой застройке (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей) | 2,75-3,0 |
|  |  | Хозяйственный проезд, скотопрогон (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам) | 4,50 |
|  | Число полос движения | Поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети) | 2 |
|  |  | Главная улица (связь жилых территорий с общественным центром) | 2-3 |
|  |  | Улица в жилой застройке основная (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движениям) | 2 |
|  |  | Улица в жилой застройке второстепенная (связь между основными жилыми улицами) | 2 |
|  |  | Проезд в жилой застройке (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей) | 1 |
|  |  | Хозяйственный проезд, скотопрогон (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам) | 1 |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, м | Поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети) | - |
|  |  | Главная улица (связь жилых территорий с общественным центром) | 1,5-2,25 |
|  |  | Улица в жилой застройке основная (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движениям) | 1,0-1,5 |
|  |  | Улица в жилой застройке второстепенная (связь между основными жилыми улицами) | 1,0 |
|  |  | Проезд в жилой застройке (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей) | 0-1,0 |
|  |  | Хозяйственный проезд, скотопрогон (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам) | - |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
|  |  | Проезды | 8,0 | 5,0 |
|  | Ширина боковых проездов, м | при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей | не менее 7 |
|  |  | при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспорта | 10,5 |
|  |  | при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта | 11,25 |
| Стоянки для временного хранения легковых автомобилей | Число машино-мест на расчетную единицу | Объект | Расчетная единица | Число мест |
|  |  | Здания и сооружения |
|  |  | Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 20 |
|  |  | Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | то же | 15 |
|  |  | Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 |
|  |  | Больницы | 100 коек | 5 |
|  |  | Поликлиники | 100 посещений | 3 |
|  |  | Спортивные объекты | 100 мест | 5 |
|  |  | Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10 |
|  |  | Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 7 |
|  |  | Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв.м | 100 кв. м торговой площади | 7 |
|  |  | Рынки | 50 торговых мест | 25 |
|  |  | Рестораны и кафе, клубы | 100 мест | 15 |
|  |  | Гостиницы | то же | 20 |
|  |  | Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик" | 10 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка, автомобилей | 1 на 1200 автомобилей |
|  | Размер земельного участка, га | На 2 колонки | 0,1 |
|  |  | На 5 колонок | 0,2 |
|  |  | На 7 колонок | 0,3 |
|  |  | На 9 колонок | 0,35 |
|  |  | На 11 колонок | 0,4 |
| Объекты местного значения сельского поселения в иных областях: |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 20 |
| Лесопарки и заповедники | то же | 10 |
| Базы кратковременного отдыха | то же | 15 |
| Мотели и кемпинги | то же | по расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально - бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 10 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 10 |
| В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха |
| Объекты озеленения общего пользования | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | 12 |
|  | Размер земельного участка объектов озеленения рекреационного назначения, не менее га | парки | 10 |
|  |  | сады | 3 |
|  |  | скверы | 0,5 |
|  | Площадь озеленения территорий объектов рекреационного назначения, % | 70 % |
| В области развития жилищного строительства |
| Объекты жилищного строительства | Уровень средней жилищной обеспеченности, кв. м общей площади жилых помещений, человек | Вписать согласно установленной обеспеченности в муниципальном образовании 14 кв.м. общей площади на 1 чел. |
|  | Площадь территории для предварительного определения селитебной территории, га | При застройке домами усадебного типа с участками при доме (квартире) |
|  |  | Площадь участка при доме, кв. м | Расчетная площадь селитебной территории на один дом (квартиру), га |
|  |  | 2000 | 0,25 - 0,27 |
|  |  | 1500 | 0,21 - 0,23 |
|  |  | 1200 | 0,17 - 0,20 |
|  |  | 1000 | 0,15 - 0,17 |
|  |  | 800 | 0,13 - 0,15 |
|  |  | 600 | 0,11 - 0,13 |
|  |  | 400 | 0,08 - 0,11 |
|  |  | При застройке секционными и блокированными домами без участков при квартире |
|  |  | Число этажей | Расчетная площадь селитебной территории на один дом (квартиру), га |
|  |  | 2 | 0,04 |
|  |  | 3 | 0,03 |
|  |  | 4 | 0,02 |
|  | Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной территории увеличивается на 10 процентов.3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий обслуживания межселенного значения. |
|  | Площадь земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в зоне жилой застройки сельского поселения, кв.м | Усадебные дома, в том числе с местами приложения труда (включая площадь застройки) |
|  |  | предельный минимальный размер земельного участка | Устанавливаются правилами землепользования и застройки поселения |
|  |  | Жилые дома блокированного типа (включая площадь застройки) |
|  |  | предельный минимальный размер земельного участка | Устанавливаются правилами землепользования и застройки поселения |
|  |  | Многоквартирные жилые дома до 5 этажей (без площади застройки) |
|  |  | предельный минимальный размер земельного участка | Устанавливаются правилами землепользования и застройки поселения |
|  | Плотность населения на территории жилой застройки, человек/кв. м | На территории жилой застройки усадебными домами с приквартирными участками в зависимости от размера земельного участка и среднего размера семьи: |
|  |  | Размер земельного участка, кв.м | Средний размер семьи, человек |
|  |  |  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
|  |  | 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|  |  | 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
|  |  | 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 |
|  |  | 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 |
|  |  | 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 |
|  |  | 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 |
|  |  | 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 |
|  |  | Застройка секционными домами со средним размером семьи – 3 чел.: |
|  |  | 1 этаж | 130 |
|  |  | 2 этаж | 150 |
|  |  | 3 этаж | 170 |
|  | Плотность жилой застройки | Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки следует принимать не более приведенных ниже значений |
|  |  | Тип жилой застройки | Размер земельного участка (кв.м) | Площадь жилого дома (кв. м общей площади) | Коэффициент застройки Кз | Коэффициент плотности застройки Кпз |
|  |  | Усадебная застройка и застройка одно-, двухквартирными домами с участком размером 1000 - 1200 кв.м и более, с развитой хозяйственной частью | 1200 и более | 480 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  | 1000 | 400 | 0,2 | 0,4 |
|  |  | Застройка коттеджного типа с участками размером не менее 400 кв.м и коттеджно-блокированного типа (2 – 4 -квартирные сблокированные дома) с участками размером не менее 300 кв.м с минимальной хозяйственной частью | 800 | 480 | 0,3 | 0,6 |
|  |  |  | 600 | 360 | 0,3 | 0,6 |
|  |  |  | 500 | 300 | 0,3 | 0,6 |
|  |  |  | 400 | 240 | 0,3 | 0,6 |
|  |  |  | 300 | 240 | 0,4 | 0,8 |
|  |  | Многоквартирная (среднеэтажная) застройка блокированного типа с приквартирными участками размером не менее 200 кв.м | 200 | 160 | 0,4 | 0,8 |
|  |  | Примечание: При размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв.м - коэффициент плотности застройки (Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований. |
|  | Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала), без учета участков общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций, кв. м/на 1человека | 6 |
| В области организации мест захоронения |
| Кладбища традиционного захоронения | Размер земельного участка для кладбища, га на 1 тыс. чел. | 0,24 Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается |
|  | Минимальные расстояния, м | До стен жилых домов; до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-профилактических медицинских организаций | при площади: 10 га и менее – 100; от 10 до 20 га – 300: от 20 до 40 га – 500. |
| Кладбища для погребения после кремации | Минимальные расстояния, м |  | 100 |
|  | Размер земельного участка, га/1 тыс. чел. | 0,02 |
| В области связи и информатизации |
| Антенно-мачтовые сооружения | Размер земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения/га | от 0,3 |
| Расчетные показатели объектов иного значения, определяющих параметры объектов местного значения сельского поселения, приоритетные направления развития экономики и качество среды |
| В области развития промышленности, строительство и сельского хозяйства |
| Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения |
| Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения | Размер земельного участка склада, предназначенного для обслуживания населенных пунктов, кв. м/человек | Не менее 2,5 |
|  | Площадь общетоварного склада, кв. м/1 тыс. человек | продовольственных товаров | 19 |
|  |  | непродовольственных товаров | 193 |
|  | Размер земельного участка общетоварного склада, кв. м/1тыс. человек | продовольственных товаров | 60 |
|  |  | непродовольственных товаров | 580 |
|  | Вместимость специализированного склада, тонн | холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 10 |
|  |  | фруктохранилища | 90 |
|  |  | овощехранилища | 90 |
|  |  | картофелехранилища | 90 |
|  | Размер земельного участка специализированного склада, кв. м/1 тыс. человек | холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 25 |
|  |  | фруктохранилища, овощехранилища | 380 |
|  |  | овощехранилища | 380 |
|  |  | картофелехранилища | 380 |
|  |  | В районах выращивания и заготовок картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и, соответственно, размеры площади земельных участков принимаются с коэффициентом 0,6. |
|  | Размер земельного участка для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива, кв. м/тыс. человек | Не менее 300 |
| Объекты сельскохозяйственного назначения, соответствующие приоритетным направлениям развития экономики |
| Объекты сельскохозяйственного назначения | Размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, га | для ведения садоводства | 0,03-0,15 |
|  |  | для ведения огородничества | 0,03-0,50 |
|  |  | для крестьянского (фермерского) хозяйства | 1-10 |
|  | Минимальная плотность застройки площадок объектов сельскохозяйственного назначения, % | Предприятие | Минимальная плотность застройки, процент |
|  |  | Крупного рогатого скота | молочные при привязном содержании коров количество коров в стаде 50 – 60 процентов |
|  |  |  | на 400 коров | 51 - для зданий без чердаков 45 - с используемыми чердаками |
|  |  |  | на 800 коров | 55 - для зданий без чердаков 50 - с используемыми чердаками |
|  |  |  | количество коров в стаде 90 процентов |
|  |  |  | на 400 коров | 51 - для зданий без чердаков 45 - с используемыми чердаками |
|  |  |  | на 800 и 1200 коров | 55 - для зданий без чердаков 49 - с используемыми чердаками |
|  |  |  | молочные при беспривязном содержании коров количество коров в стаде 50, 60 и 90 процентов |
|  |  |  | на 800 коров | 53 |
|  |  |  | на 1200 коров | 56 |
|  |  |  | на 2000 коров | 60 |
|  |  |  | мясные и мясные репродукторные |
|  |  |  | на 800 и 1200 коров | 52 - при хранении грубых кормов и подстилки под навесами 35 - при хранении грубых кормов и подстилки в скирдах |
|  |  |  | доращивания и откорма молодняка |
|  |  |  | на 6000 и 12000 скотомест | 45 |
|  |  |  | выращивание телят, доращивания и откорма молодняка |
|  |  |  | на 3000 скотомест | 41 |
|  |  |  | на 6000 скотомест | 46 |
|  |  |  | откормка крупного рогатого скота |
|  |  |  | на 1000 скотомест | 32 |
|  |  |  | на 2000 скотомест | 34 |
|  |  |  | на 3000 скотомест | 36 |
|  |  |  | на 6000 скотомест | 42 |
|  |  |  | откормочные площадки |
|  |  |  | на 2000 скотомест |  |
|  |  |  | на 4000 скотомест |  |
|  |  |  | племенные |
|  |  |  | молочные |
|  |  |  | на 400 коров | 45 |
|  |  |  | на 800 коров | 55 |
|  |  |  | мясные на 400, 600 и 800 коров | 40 |
|  |  |  | выращивания ремонтных телок |
|  |  |  | на 1000 и 2000 скотомест | 52 |
|  |  |  | на 3000 скотомест | 54 |
|  |  |  | на 6000 скотомест | 57 |
|  |  | Свиноводческие | товарные репродукторные |
|  |  |  | на 4000 голов | 36 |
|  |  |  | на 8000 голов | 43 |
|  |  |  | на 12000 голов | 47 |
|  |  |  | откормочные на 6000 и 12000 голов | 39 |
|  |  |  | с законченным производственным циклом |
|  |  |  | на 2000 голов | 32 |
|  |  |  | на 4000 голов | 37 |
|  |  |  | на 6000 и 12000 голов | 41 |
|  |  |  | племенные |
|  |  |  | на 100 маток | 38 |
|  |  |  | на 200 маток | 40 |
|  |  |  | на 300 маток | 50 |
|  |  | Овцеводческие | размещаемые на одной площадке шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные |
|  |  |  | на 2500 маток | 55 |
|  |  |  | на 5000 маток | 60 |
|  |  |  | на 4000 голов ремонтного молодняка | 66 |
|  |  |  | мясо-шерстные |
|  |  |  | на 2500 маток | 66 |
|  |  |  | на 2500 голов ремонтного молодняка | 62 |
|  |  |  | шубные на 1200 маток | 56 |
|  |  |  | откормочные |
|  |  |  | на 2500 голов | 65 |
|  |  |  | на 5000 голов | 74 |
|  |  |  | откормочные площадки для получения каракульчи на 5000 голов | 58 |
|  |  |  | с законченным оборотом стада мясо-шерстные на 2500 голов | 60 |
|  |  |  | мясо-шерстно-молочные на 2000 и 4000 голов | 63 |
|  |  |  | шубные на 1600 голов | 67 |
|  |  | Козоводческие | пуховые на 2500 голов | 63 |
|  |  |  | шерстные на 3600 голов | 64 |
|  |  | Птицеводческие | яичного направления |
|  |  |  | на 200 тыс. кур-несушек | 28 |
|  |  |  | на 300 тыс. кур-несушек | 32 |
|  |  |  | мясного направления бройлерные |
|  |  |  | на 3 и 6 млн. бройлеров | 27 - для многоэтажных зданий 43 - для одноэтажных зданий |
|  |  |  | утиные на 65 тыс. утят | 31 |
|  |  |  | индейководческие на 250 тыс. индюшат | 24 |
|  |  |  | племенные яичного направления |
|  |  |  | племзавод на 50 тыс. кур: |
|  |  |  | зона взрослой птицы | 25 |
|  |  |  | зона ремонтного молодняка | 28 |
|  |  |  | племенные мясного направления племзавод на 50 тыс. кур: |
|  |  |  | зона взрослой птицы | 25 |
|  |  |  | зона ремонтного молодняка | 25 |
|  |  | Звероводческие и кролиководческие | звероводческие | 21 |
|  |  |  | кролиководческие | 22 |
|  |  | Тепличные | многолетние теплицы общей площадью |
|  |  |  | 6 га | 54 |
|  |  |  | 12 га | 56 |
|  |  |  | 18, 24 и 30 га | 60 |
|  |  |  | однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью до 5 га | 41 |
|  |  | По ремонту сельскохозяйственной техники | центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком |
|  |  |  | на 25 тракторов | 25 |
|  |  |  | на 50 и 75 тракторов | 28 |
|  |  |  | на 100 тракторов | 31 |
|  |  |  | на 150 и 200 тракторов | 35 |
|  |  |  | пункты технического обслуживания бригады или отделения хозяйств с парком |
|  |  |  | на 10, 20 и 30 тракторов | 30 |
|  |  |  | на 40 и более тракторов | 38 |
|  |  | Прочие предприятия | по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |
|  |  |  | комбикормовые | 27 |
|  |  |  | по хранению семян и зерна | 28 |
| В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Уровень обеспеченности/ кв. м площади торговых объектов на 1 тыс. чел. | Установить в соответствии с приказом управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области от 23.12.2010 №127 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Тамбовской области» |
|  |  | продовольственных товаров | 64 |
|  |  | непродовольственных товаров | 145 |
|  | Размер земельного участка/ га | на 100 кв. м торговой площади, при торговой площади: |
|  |  | до 250 кв. м | 0,08 га |
|  |  | 250-650 кв. м | 0,08-0,06 га |
|  |  | 650-1500 кв. м | 0,06-0,04 га |
|  |  | 1500-3500 кв. м | 0,04-0,02 га |
|  |  | свыше 3500 кв. м | 0,02 га |
| Предприятия общественного питания | Уровень обеспеченности/место | 40 мест на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка/га | на 100 мест, при числе мест: |
|  |  | до 50 мест | 0,2-0,25 га |
|  |  | 50-150 мест | 0,15-0,2 га |
|  |  | свыше 150 мест | 0,1 га |
| В производственных зонах сельских поселений и других местах приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену. |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень обеспеченности/рабочее место | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка/га | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: |
|  |  | 10-50 | 0,1-0,2 га |
|  |  | 50-150 | 0,05-0,08 га |
|  |  | свыше 150 | 0,03-0,04 га |
|  |  | Для предприятий бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов - 0,5-1,2 га на объект |

Таблица 2 Нормативы размещения зданий, строений и сооружений в жилых и общественно-деловых зонах

| Здания, строения и сооружения, размещаемые в жилых и общественно-деловых зонах |
| --- |
| Здания, строения и сооружения, размещаемые в жилых зонах | Расстояния между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях, м | Между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): |
|  |  | для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа | не менее 15 |
|  |  | для жилых зданий высотой 4 этажа | не менее 20 |
|  |  | между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат | не менее 10 |
|  |  | На территориях индивидуальной жилой застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 |
|  |  | В зонах жилой застройки сельского поселения расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям следует принимать не менее: |
|  |  | от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки | 3 |
|  |  | от построек для содержания скота и птицы | 4 |
|  |  | от бани, гаража и других построек | 1 |
|  |  | от стволов высокорослых деревьев | 4 |
|  |  | от стволов среднерослых деревьев | 2 |
|  |  | от кустарника | 1 |
|  |  | Минимально допустимое расстояние от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения животных до окон жилых помещений и кухонь должны быть не менее: |
|  |  | Поголовье, шт | Разрыв, м |
|  |  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролики - матки | птица | лошади | нутрии, песцы |  |
|  |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 10 |
|  |  | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 | 20 |
|  |  | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 | 30 |
|  |  | 15 | 15 | 25 | 40 | 75 | 15 | 15 | 40 |
|  |  | Сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах жилых зон, должны содержать не более 30 блоков. Их следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома, при количестве блоков: |
|  |  | до 2 блоков | 15 |
|  |  | от 3 до 8 блоков | 25 |
|  |  | от 9 до 30 блоков | 50 |

Таблица 3 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Карельского сельсовета Моршанского района Тамбовской области

| ОМЗ сельского поселения | Расчетные показатели ОМЗ сельского поселения, единица измерения | Значения расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| В области физической культуры и массового спорта |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок | Уровень территориальной доступности для населения, м | При многоэтажной жилой застройке – 500 м | При застройке индивидуальными жилыми домами – 700 м |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: 1500 |
| В области автомобильных дорог местного значения |
| Автомобильные дороги местного значения в границах сельского поселения | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м | При многоэтажной жилой застройке – 500 м | При застройке индивидуальными жилыми домами – 600 до 800м | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта в зонах массового отдыха и спорта - 800 м |
| В области благоустройства (озеленения) территории |
| Объекты озеленения общего пользования | Уровень территориальной доступности для населения, мин., м | Для парков | не более 20 мин. (время пешеходной доступности) или не более 1350 м; |
|  |  | Для садов, скверов | не более 10 мин. (время пешеходной доступности) или не более 600 м |
| В области общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Уровень территориальной доступности для населения, м | Радиус обслуживания: 500 |
| Предприятия общественного питания | Уровень территориальной доступности для населения, м | Радиус обслуживания: 2000 |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень территориальной доступности для населения, м | Радиус обслуживания: 2000 |

# ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Карельского сельского поселения, установленные в нормативах градостроительного проектирования, применяются при подготовке генерального плана, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения сельского поселения, установленные Нормативами градостроительного проектирования Карельского сельсовета, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, установленными Региональными нормативами  градостроительного проектирования Тамбовской области (далее также – региональные нормативы градостроительного проектирования, РНГП Тамбовской области).

Если, в случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели РНГП Тамбовской области, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения сельского поселения для населения муниципального образования, установленные Нормативами градостроительного проектирования Карельского сельского поселения, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, установленных Региональными нормативами градостроительного проектирования Тамбовской области.

Если, в случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения сельского поселения для населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели РНГП Тамбовской области, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.